دليل المعلم:

السلام عليكم

عزيزي المعلم عرضنا في هذا الدرس المصور لبعض المفاهيم الفيزيائية البسيطة التي ساعدتنا في فهم كيف تحلق الطائرة مثلاً كما ساعدتنا على فهم العوامل الأساسية التي تؤثر على أداء سيارة السباق وهذه المفاهيم كانت عبارة عن معادلة برنولي، قانون نيوتن الثالث، إضافة إلى مفهوم الاحتكاك والعوامل التي تؤثر على قوة الاحتكاك.

نتائج هذا الفيديو والمتوقع من الطالب أن يدركه هي الأمور التالية:

- أن يكون الطالب قادر على التفريق بين العوامل التي تؤثر على استقرار سيارات السباق

- كما يتوقع أن يكون قادر على استخدام معادلة برنولي وإبراز القوى التي تؤثر على سيارة السباق أيضاً.

- يتوقع من الطالب أن يستخدم بنجاح قانون نيوتن الثالث لتفسير حركة السيارات يحتوي هذا الفيديو على أربع نشاطات أساسية ويتوقع من المدرس أن يقوم بهذه النشاطات قبل بدء الدرس، وهذه النشاطات يستغرق عملها تقريباً دقيقتين لكل نشاط وحوالي ثلاث دقائق لمناقشة نتائج هذه النشاطات بالنسبة للجزء الاول من سباق الطائرة والسيارة لابد من التاكيد على مقارنة سرعة الطائرة وسرعة السيارة، ومتى بدأت الطائرة بالطيران؟ ومقارنة سرعة الطائرة بعد الطيران مثلاً وسرعة السيارة أثناء سيرها على المدرج من النشاطات التي سيقوم بها الطالب. النشاط الاول مثلاً يحتاج المدرس إلى توزيع الطلاب إلى مجموعات صفية مكونة من اثنين إلى ثلاثة طلاب على الأكثر ويوزع العمل بينهم كما يجب أن يقوم كل طالب بالنشاط ويتناوب الطلاب في اجراء هذه النشاطات ومحاولة فهم مثلاً لماذا تنطبق الورقتين على بعضهما في النشاط الاول مثلاً. ومن المفضل أن يقوم الطالب بإجراء رسم توضيحي لكل نشاط من هذه النشاطات وإيجاد العلاقة بين سرعة الهواء و الضغط وذلك حسب مبدأ برنولي.

من الاسئلة التي يُتوقع أن يجيب عليها الطالب في هذه الحالة في النشاط الاول لماذا  تنطبق الورقتين على بعضهما؟ أين تكون القوة أكبر بين الورقتين أم خارج الورقتين؟ وعلاقة ذلك بسرعة الهواء.

بالنسبة للنشاط الثالث:أيضاً يقوم الطلاب بعمل طائرة ورقية وهذه الطائرة قد يقوم الطالب باستخدام أي طريقة يعرفها لكن من المهم جداً أن يقوم الطالب بتغيير وتحوير أجنحة الطائرة مثلاً مقدار الإنحناء إلى الأعلى أو إلى الأسفل. ويقارن ذلك بالطائرة الحقيقية وكيف تكون سرعة الهواء فوق الجنا وتحت الجناح.

النشاط الرابع والذي يتعلق باستقرار الجسم على السطح المائل وهذه محاكاة للسيارة أو الباص عندما يدور في مسار دائري يميل عن الأفق بزاوية معينة يستخدم الطالب في هذا النشاط قطعة خشب ذات أبعاد مختلفة أي قطعة خشب قد تفي بالغرض، يحتاج أيضاً إلى قطعة من الكرتون المقوى فيقوم الطالب بإجراء هذه النشاطات من حيث رفع مستوى الورق المقوى أثناء وجود قطعة الخشب عليها وملاحظة متى تبدأ قطعة الخشب بالإنزلاق وتسجيل الزاوية التي يحدث عندها الغنقلاب، بالنسبة لقطعة الخشب يمكن اجراء ثلاثة تجارب مختلفة في هذه الحالة والحصول على  ثلاثة زوايا مختلفة يقارن الطالب بين هذه الزوايا وقاعدة الإرتكاز.

الملاحظة الاخيرة التي يجب التنبيه عليها: ما علاقة ذلك في ارتفاع وانخفاض سيارة السباق؟ لماذا مثلاً تكون سيارة السباق منخفضة أو قريبة من سطح الأرض أي بمعنى آخر: أين يقع مركز الثقل؟ هل يفضل أن يكون مركز الثقل مرتفع أم قريب من سطح الأرض؟

قد يلاحظ المدرس أن هناك بعض السيارات عندما تسير بسرعات عالية فعجلات بعض هذه السيارات تبدأ بالإنفراج أو الإنفتاح للخارج مما يتيح مجال للسيارة عندما تنخفض قليلاً نحو الأرض مما يسبب انخفاض مركز ثقل السيارة نحو الارض وهذا يؤدي إلى زيادة ثبات السيارة.

هذا بالنسبة للنشاطات

بالنسبة لقانون نيوتن الثالث هناك في الدرس المصور مقطع يتعلق بالشاب الذي يسير على سير التمرين هذه من الامثلة الجيدة التي يظهر فيها أثر قوة الفعل ورد الفعل. لابد من التركيز على هذه القوانين وأي منها تسبب الحركة. مثلاً في حالة السير المتحرك فإن الذي يتحرك هو السير المتحرك وليس الشخص نفسه، عكس تماماً حالة المشي عندما نسير على الأرض تكون ثابته والشخص هو الذي يتحرك. هذا مل ما هنالك ستكون هذه المعلومات متوفرة ويُنصح المدرس بتنزيل هذه المادة والإطلاع عليها قبل بدء الدرس وبدء النشاط.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته